## Slide 1: Control de nutrientes
Módulo de aprendizaje #8

## Slide 2: Agenda
Hora | Duración | Actividad
1:00 | 40 min | Lectura del artículo de USGS
1:40 | 55 min | Protocolos para el Control de nutrientes
2:35 | 10 min | Creación de una ficha de datos
2:45 | 15 Min | BREAK
3:00 | 1 hora, 15 min | Monitoero de nutrientes en el arroyo del campus
4:15 | 15 Min | Actividad de clausura

## Slide 3: Lectura del artículo de USGS
Instrucciones:
Lee el artículo. Subraya los puntos clave y/o señala con un círculo los términos que no conozcas.

## Slide 4: Lectura del artículo de USGS
Instrucciones:
Lee el artículo. Subraya los puntos clave y/o señala con un círculo los términos que no conozcas.
Responde a las preguntas relacionadas con el artículo que aparecen en la ficha.

## Slide 5: Lectura del artículo de USGS: Debate
1. ¿Qué significa eutrofización?
2. Enumere al menos dos ejemplos de nutrientes.
3. ¿Cómo suele entrar el exceso de nutrientes en los ecosistemas acuáticos?
4. ¿Cuáles son algunos de los problemas que la eutrofización puede causar en los ecosistemas acuáticos?
5. ¿Clasificaría los nutrientes como fuente de contaminación puntual o no puntual? Explique su respuesta.

## Slide 6: Protocolos para el Control de nutrientes
Hoy aprenderemos a analizar los nutrientes (nitrógeno y fósforo) del agua de los arroyos.
Para ello, utilizaremos un colorímetro Hach.

## Slide 7: Colorímetros: ¿Cómo funcionan?
https://www.youtube.com/watch?v=noUSORH5JWo

## Slide 8: Protocolos para el Control de nutrientes
Vamos a necesitar:
Colorímetro Hach para nitrato y suministros asociados (celdas para la muestra, sobres de reactivos en polvo, paño de limpieza)
Protocolos para el nitrato
Colorímetro Hach para ortofosfato y suministros asociados (celdas para la muestra, sobres de reactivos en polvo, paño de limpieza)
Protocolos para el ortofosfato
Lápiz/Rite in the rain
Guantes
Gafas de seguridad
Muestra de agua
Jarra de residuos
Agua desionizada (para enjuagar/limpiar)
Asegúrese de llevar siempre GUANTES y LENTES DE SEGURIDAD cuando manipule productos químicos.

## Slide 9: Nitratos: Procediemientos
En primer lugar, repasemos los procedimientos.

## Slide 10: Nitratos: Procediemientos

## Slide 11: Nitratos: Procediemientos
¿Por qué cree que es necesario enjuagar 3 veces previamente la celda con muestra?

## Slide 12: Nitratos: Procediemientos

## Slide 13: Nitratos: Procediemientos
¿Por qué cree que es necesario un periodo de espera de 5 minutos después de introducir el contenido del sobre en polvo en la muestra?

## Slide 14: Nitratos: Procediemientos

## Slide 15: Nitratos: Procediemientos
¿Cuál crees que es la finalidad del blanco?

## Slide 16: Nitratos: Procediemientos
Tip: asegúrese de anotar los resultados!

## Slide 17: Nitratos: Procediemientos
Ahora, ¡vamos a probarlo juntos!

## Slide 18: Nitratos: Procediemientos

## Slide 19: Nitratos: Procediemientos

## Slide 20: Nitratos: Procediemientos

## Slide 21: Nitratos: Procediemientos
Tip: asegúrese de anotar los resultados!

## Slide 22: Ortofosfato: Procedimientos
Pasemos ahora al ortofosfato. El procedimiento es muy similar al del nitrato, salvo algunas pequeñas diferencias.
Lea el procedimiento y vea si puede detectar las diferencias.

## Slide 23: Ortofosfato: Procedimientos

## Slide 24: Ortofosfato: Procedimientos

## Slide 25: Ortofosfato: Procedimientos

## Slide 26: Ortofosfato: Procedimientos
Tip: asegúrese de anotar los resultados!

## Slide 27: Creación de una ficha de datos

## Slide 28: Creación de una ficha de datos
Información útil que debe incluirse :
Nombre del arroyo:
Fecha:
Tiempo/hora:
Nombre del tomador de muestras:
Otras notas_
  Crear espacios para datos (example: Nitrate Test1:___________________
Nitrate Test 2: __________________)

## Slide 29
Descanso!

## Slide 30: Monitoero de nutrientes en el arroyo del campus
Vamos a necesitar:
Colorímetro Hach para nitrato y suministros asociados (cubetas de muestra, almohadillas de polvo, paño de limpieza)
Protocolos para el nitrato
Colorímetro Hach para ortofosfato y suministros asociados (celdas para la muestra, sobres de reactivos en polvo, paño de limpieza)
Protocolos para el ortofosfato
Lápiz/Rite in the rain
Guantes
Gafas de seguridad
Jarra de basura
Agua desionizada (para enjuagar/limpiar)
Botas de agua
Mochila
Asegúrese de llevar siempre GUANTES y LENTES DE SEGURIDAD cuando manipule productos químicos.

## Slide 31: Monitoero de nutrientes en el arroyo del campus
SEGURIDAD ANTE
TODO

## Slide 32: Actividad de clausura
Instrucciones:
Escribe tu respuesta a las preguntas de la hoja de ejercicios de la lección.

## Slide 33: Actividad de clausura
Pregunta 1: ¿Cómo puede el exceso de nutrientes entrar en los ecosistemas de los arroyos?
Pregunta 2: ¿Por qué demaciados nutrientes en los ecosistemas acuáticos pueden ser un problema?