## Slide 1: Control químico, Parte B
Módulo de aprendizaje #6

## Slide 2: Agenda
Hora | Duración | Actividad
1:00 | 10 min | Actividad de inicio
1:10 | 1 hora | Protocolos de Adopte un Arroyo para el Monitoreo Químico
2:10 | 20 min | Comparar y Contrastar
2:30 | 15 Min | BREAK
2:45 | 1 hora, 25 min | Control químico de los arroyos del campus
4:10 | 15 Min | Actividad de clausura

## Slide 3: Actividad de inicio
Instrucciones:
Escribe tu respuesta a las preguntas en el papel.
Compártelas con un compañero
Debate en clase

## Slide 4: Actividad de inicio
¿Has medido alguna vez la temperatura o el pH del agua? Si es así, ¿cómo lo has hecho?

## Slide 5: Protocolos de Adopte un Arroyo para el Monitoreo Químico
Necesitarás:
1.Instrucciones de campo para el control químico
2.Formulario de control químico
3.Lápiz/Portapapeles
4.Guantes
5.Gafas de protección
6.Jarra para residuos (una por clase)
7.Sonda de conductividad/temperatura (una por grupo)
8. Kit de muestreo de pH (uno por grupo)
9.Kit de muestreo de oxígeno disuelto (uno por grupo)
10.Botas de agua
11.Mochila
Asegúrese de llevar siempre GUANTES y LENTES DE SEGURIDAD cuando manipule productos químicos.

## Slide 6: 1) Temperatura/Conductividad
Medición con una sola sonda
Imagen: Fisher Scientific

## Slide 7: 1a) Temperatura
Notas:
Registre la temperatura del aire antes que la del agua
Tome una medida para la temperatura del aire y la temperatura del agua
Instrucciones:
1. Temperatura del aire: coloque el termómetro seco a la sombra y registre la temperatura una vez que se estabilice la lectura. Registre la temperatura en grados Celsius con una aproximación de 0,5 grados.
2. Temperatura del agua: tome la temperatura del agua a la sombra. Es mejor tomar la lectura de la temperatura directamente en el arroyo, pero si no puede, coloque el termómetro directamente en un recipiente con agua de muestra (a la sombra) y registre la temperatura. Tome la lectura cuando la temperatura se haya estabilizado (unos 2 minutos). Registre la temperatura en grados Celsius con una aproximación de 0,5 grados.

## Slide 8: Pregunta de debate:
¿Por qué crees que se mide la temperatura del aire antes que la del agua?

## Slide 9: 1b) Conductividad
Notas:
Tomar una medida para este parámetro
¡LAS SONDAS YA HAN SIDO CALIBRADAS!
Instrucciones:
Retire la tapa del electrodo. Encienda el medidor (tecla On/Off).
Sumerja el electrodo en la masa de agua. Asegúrese de que el sensor quede completamente sumergido.
Espere a que la lectura se estabilice (la compensación automática de temperatura corrige los cambios de temperatura).
Pulse 'Hold' y registre la lectura en la hoja de datos.

## Slide 10: Pregunta de debate:
¿Por qué cree que es necesario calibrar la sonda de conductividad?

## Slide 11: 2) pH
Notas:
Realice dos mediciones, la regla de precisión por duplicado para el pH es de 0,25 unidades estándar
Mantenga el frasco de reactivo en posición vertical para garantizar gotas uniformes
Utilice un fondo blanco y vea la caja del comparador con la luz brillando por encima de sus hombros hacia el comparador.
Instrucciones:
1. Enjuague dos veces dos pequeños tubos de vidrio con agua de muestra.
2. Llene cada tubo hasta la línea de 5 mL con agua de muestra. Si utiliza el test de pH octa-slide 2 viewer, llene cada tubo hasta la línea de 10 mL y continúe con el siguiente paso. Llene el tubo en exceso y "sacuda" el exceso de agua. Asegúrese de que el menisco está en la línea de llenado.
3. Añada 10 gotas del indicador de pH de amplio rango a cada tubo.
4. Tapar e invertir suavemente los tubos varias veces para asegurar la mezcla.
5. Utilizar las cajas comparadoras de color para determinar el nivel de pH.
6. Registrar el pH con una precisión de 0,25 unidades estándar. **Vierta la muestra en la jarra de residuos.
7. Enjuague los frascos de vidrio y las tapas con agua destilada para que estén listos para su próximo evento de muestreo. **Vierta cualquier residuo de muestra en la jarra de residuos.

## Slide 12: Pregunta de debate:
¿Por qué cree que se nos indica que midamos el pH dos veces (en lugar de una)?

## Slide 13: 3) Oxígeno disuelto
Notas:
Tome dos medidas para el oxígeno disuelto, la regla de precisión de duplicado para el oxígeno disuelto es +/- 0,6 mg/L
Mantenga las botellas de reactivo en posición vertical para asegurar gotas uniformes
A- Recoja dos muestras replicadas para asegurar la precisión
1. Utilizando las dos botellas de muestra de oxígeno disuelto de su kit, retire los tapones y enjuague las botellas dos veces con agua corriente. 2. En una zona bien mezclada del arroyo, sostenga ambas botellas bajo el agua y llénelas con cuidado completamente con agua, evitando atrapar burbujas de aire o burbujear aire en la muestra (que puede añadir oxígeno disuelto) y tape bajo el agua. Evite recoger muestras en zonas en las que haya alterado el sustrato.

## Slide 14: 3) Oxígeno disuelto
B- "Fijar" las muestras
Nota: "fijar" los dos frascos de muestras al mismo tiempo.
2. En una rápida secuencia, agregue 8 gotas de solución de sulfato de manganeso a cada frasco de muestra y luego 8 gotas de yodo-azida alcalina de potasio a cada frasco de muestra. Tapar los frascos e invertirlos varias veces. Espere hasta que el precipitado se asiente por debajo del borde de la botella antes de proceder al paso 3.
3. Añada 8 gotas de ácido sulfúrico 1:1. Tapar e invertir repetidamente las botellas hasta que se disuelvan los copos marrones. Esto puede llevar algún tiempo, así que sea paciente. Una vez completado este paso, la solución ya está "fijada" y puede variar de color entre amarillo y marrón anaranjado.

## Slide 15: 3) Oxígeno disuelto
C- Valoración de la muestra
Nota: Procesar un frasco de muestra a la vez
4. Enjuagar el tubo de valoración dos veces con una pequeña cantidad de la muestra fijada. Deseche el agua de enjuague en la jarra de residuos. A continuación, coloque 20 mL de la muestra fija en el frasco de titulación de vidrio para su análisis.
5. Usando la punta rosada, llene el titulador (jeringa pequeña) hasta la línea de 10mL con Tiosulfato de Sodio. Asegúrese de que no haya burbujas en el titulador. Coloque el titulador en el orificio de la tapa del vial de titulación de vidrio o, dependiendo del kit que se utilice, sostenga el cuentagotas sobre la muestra fija.
6. Añada lentamente el tiosulfato sódico del titulador a la muestra. Después de cada gota, agitar para mezclar bien el tiosulfato sódico en toda la solución. Continúe añadiendo una gota cada vez hasta que la solución adquiera un color amarillo pajizo pálido. *Nota-La alta intensidad de la luz degrada el Tiosulfato de Sodio - no permita que la botella de muestra sea expuesta al sol por largos períodos de tiempo.
7. 7. Retire la tapa del frasco de titulación y el titulador CUIDADOSAMENTE para no perder nada del Tiosulfato de Sodio (continuará titulando en el paso 9). 8. Añada 8 gotas de solución de almidón al vial de valoración que contiene la muestra. La muestra se tornará de color azul oscuro. Continúa titulando con Tiosulfato de Sodio UNA GOTA A LA VEZ, agitando bien después de cada gota, hasta que la solución pase de azul a transparente.
8. Lea la cantidad de oxígeno disuelto en su muestra directamente de la jeringa (titulador de lectura directa). Las marcas de graduación miden 0,2 ppm. Lea el valor final de oxígeno disuelto en el lado líquido del disco de émbolo verde dentro del valorador.
9. 9. Repita los procedimientos del paso C para la segunda botella de muestra.

## Slide 16: Pregunta de debate:
¿Por qué hay que asegurarse de que no haya aire en el frasco de la muestra de OD?

## Slide 17: Sonda YSI
Imagen: Cole-Parmer

## Slide 18: Comparación y contraste - Sonda YSI y protocolos Adopt-A-Stream
Imagen: Cole-Parmer

## Slide 19
 | Protocolos Adopt-A-Stream | Sonda YSI
Ventajas |  | 
Desventajas |  | 

## Slide 20
Descanso!

## Slide 21: Control químico de los arroyos del campus
SEGURIDAD ANTE
TODO

## Slide 22: Control químico de los arroyos del campus
Necesitarás:
1.Instrucciones de campo para el control químico
2.Formulario de control químico
3.Lápiz/Portapapeles
4.Guantes
5.Gafas de protección
6.Jarra para residuos (una por clase)
7.Sonda de conductividad/temperatura (una por grupo)
8. Kit de muestreo de pH (uno por grupo)
9.Kit de muestreo de oxígeno disuelto (uno por grupo)
10.Botas de agua
11.Mochila
  Asegúrese de llevar siempre GUANTES y LENTES DE SEGURIDAD cuando manipule productos químicos.

## Slide 23: Actividad de clausura
Instrucciones:
Escribe tu respuesta a las preguntas de la hoja de ejercicios de la lección.

## Slide 24: Actividad de clausura
Pregunta 1: Usted es investigador de aguas del condado de Athens Clarke. Va a estar a cargo de un próximo evento de muestreo de la calidad del agua del río North Oconee, y tendrá lugar cuatro veces al año. El muestreo incluirá mediciones de temperatura, conductividad, oxígeno disuelto y pH. Usted está patrocinado por una gran empresa que le ha dado un presupuesto de 10.000 dólares para el muestreo. ¿Elegiría utilizar los protocolos de Georgia Adopte-Un-Arroyo para el control químico o una sonda YSI? Explique su respuesta.
Pregunta 2: ¿Por qué medimos el pH dos veces utilizando los protocolos de Georgia Adopte-Un-Arroyo?