## Slide 1: Exactitud de los datos
Learning Module #9

## Slide 2: Agenda
Hora | Duración | Actividad
9:00 | 25 min | Vídeo - Ley de Aguas Limpias y TMDL
9:25 | 55 min | Comparación de procedimientos
10:20 | 15 min | Laboratorios analíticos
10:35 | 15 min | BREAK
10:50 | 1 hora, 30 min | Visita al laboratorio analítico
12:20 | 10 min | Actividad de clausura

## Slide 3: Vídeo - Ley de Aguas Limpias y TMDL
Conozcamos la Ley de Aguas Limpias y las TMDL viendo este vídeo :
https://lawshelf.com/shortvideoscontentview/the-clean-water-act/

## Slide 4: Vídeo - Ley de Aguas Limpias y TMDL
Ahora, trabaja con un compañero para responder a las preguntas del vídeo en tu hoja de ejercicios de la lección.
Puedes utilizar la transcripción del vídeo y tu memoria para responder a las preguntas.

## Slide 5: Vídeo - Ley de Aguas Limpias y TMDL: Debate
¿Cuál es la finalidad de la Ley de Aguas Limpias?
¿La Ley de Aguas Limpias regula la contaminación puntual o difusa?
¿Cuál es un ejemplo de sanción por infringir la Ley de Aguas Limpias?
¿Qué significa que una masa de agua está "degradada"?
¿Qué es una TMDL/Total Maximum Daily Load (en otras palabras, una Carga Diaria Máxima Total)?
¿Qué tipo o tipos de agua no están incluidos en la Ley de Aguas Limpias?

## Slide 6: Vídeo - Ley de Aguas Limpias y TMDL: Debate
¿Cree que las sanciones por infringir la Ley de Aguas Limpias son justas? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Por qué es importante medir con precisión la cantidad o las concentraciones de contaminantes en una masa de agua?

## Slide 7: Comparación de procedimientos
Hemos aprendido que suele haber más de una forma/método/procedimiento para medir un parámetro de calidad del agua (nutrientes, oxígeno disuelto, pH, etc.).
Hoy vamos a comparar las concentraciones de nitrato y fósforo medidas con dos procedimientos diferentes: el colorímetro Hach (métodos Adopt-A-Stream; no profesionales) y por un laboratorio analítico (un laboratorio profesional).

## Slide 8: ¿Cómo se comparan las mediciones de dos procedimientos?

## Slide 9: ¿Cómo se comparan las mediciones de dos procedimientos?
Hay varias formas de comparar las mediciones de dos procedimientos

## Slide 10: ¿Cómo se comparan las mediciones de dos procedimientos?
Hay varias formas de comparar las mediciones de dos procedimientos
Una forma sencilla de comparar mediciones de dos procedimientos diferentes es representar los resultados en un gráfico de dispersión, añadir una línea de tendencia y determinar el valor R2.

## Slide 11: ¿Cómo se comparan las mediciones de dos procedimientos?
Hay varias formas de comparar las mediciones de dos procedimientos
Una forma sencilla de comparar mediciones de dos procedimientos diferentes es representar los resultados en un gráfico de dispersión, añadir una línea de tendencia y determinar el valor R2.
R2 - una medida estadística que indica cuánta variación de la variable dependiente (eje y) se explica por la variable independiente (eje x).

## Slide 12: Veamos un ejemplo:
pH - Procedimiento A
pH - Procedimiento B

## Slide 13: Veamos un ejemplo:
pH - Procedimiento A
pH - Procedimiento B
Línea de mejor ajuste: línea a través del diagrama de dispersión que mejor expresa la relación entre los puntos.

## Slide 14: Veamos un ejemplo:
pH - Procedimiento A
pH – Procedimiento B
Línea de mejor ajuste: línea a través del diagrama de dispersión que mejor expresa la relación entre los puntos.
R2 = 100%

## Slide 15: Veamos un ejemplo:
pH - Procedimiento A
pH - Procedimiento B
Línea de mejor ajuste: línea a través del diagrama de dispersión que mejor expresa la relación entre los puntos.
R2 = 100%
Esto significa que el 100% de la variación en el eje y (resultados del procedimiento B) puede explicarse por los resultados del procedimiento A.

## Slide 16
pH - Procedimiento A
pH - Procedimiento B
R2 = 100%

## Slide 17
pH - Procedimiento A
pH - Procedimiento B
R2 = 100%
pH - Procedimiento A
pH - Procedimiento B
R2 = 80%

## Slide 18
pH - Procedimiento A
pH - Procedimiento B
R2 = 100%
pH - Procedimiento A
pH - Procedimiento B
R2 = 80%
pH - Procedimiento A
pH - Procedimiento B
R2 = 40%

## Slide 19
pH - Procedimiento A
pH - Procedimiento B
R2 = 100%
pH - Procedimiento A
pH - Procedimiento B
R2 = 80%
pH - Procedimiento A
pH - Procedimiento B
R2 = 40%
pH - Procedimiento A
pH - Procedimiento B
R2 = 0%

## Slide 20: Ahora, ¡a practicar!
Abra el archivo Excel que le envió el instructor.
Repasaremos juntos 1-2 ejemplos de cómo:
  Graficar un diagrama de dispersión
  Añadir una línea de tendencia
  Añadir el valor R2
A continuación, creará sus propios gráficos comparando las concentraciones de nitrato y fósforo del colorímetro Hach (no profesional) y del laboratorio analítico (laboratorio profesional).
Crea el gráfico en tu hoja Excel, pero responde a las preguntas asociadas en tu hoja de trabajo.

## Slide 21: Actividad gráfica
Una vez que hayas completado los gráficos de la Ficha 3 (Nitrato) y de la Ficha 4 (Fósforo), no olvides responder a las preguntas finales de la hoja de ejercicios de la lección.

## Slide 22: Preguntas finales para la actividad gráfica
En sus propias palabras, ¿cómo se compararon las mediciones del colorímetro Hach con las mediciones del laboratorio analítico para el nitrato? ¿Y para el fósforo?
Si usted fuera propietario de una fábrica de papel y el arroyo situado junto a su fábrica fuera sometido a pruebas de calidad del agua, ¿le gustaría que la EPA utilizara el colorímetro Hach o el laboratorio analítico para determinar la concentración de nutrientes? ¿Por qué?

## Slide 23: ¿Qué son los laboratorios de análisis?
Los laboratorios analíticos ofrecen servicios profesionales de clasificación, ensayo y/o análisis de muestras químicas, materiales, biológicas, geológicas y medioambientales.
Photo credit:
Photographer Daniel SoneNational Cancer Institute,
Public domain, via Wikimedia Commons

## Slide 24: ¿Cuáles son los distintos tipos de laboratorios de análisis?
/www.globalspec.com
Notes: Bioanalítica (ensayos, descubrimiento de fármacos): Los laboratorios bioanalíticos realizan pruebas y servicios de análisis agrícolas, biológicos, microbianos, farmacéuticos y de otras ciencias de la vida. Como parte del campo más amplio de la biotecnología, estos laboratorios prestan servicios a lo largo del ciclo de desarrollo de fármacos, realizando cribados farmacocinéticos y farmacodinámicos y aportando su experiencia en ensayos basados en células de mamíferos, biomarcadores, radioquímica, inmunoensayos y electroforesis.
Pruebas de alimentos y bebidas: Estos laboratorios realizan pruebas para garantizar que los alimentos y las bebidas son seguros para el consumo humano y animal. También pueden proporcionar análisis nutricionales que incluyen vitaminas y azúcares.
Control/pruebas de limpieza: Las pruebas de control de la limpieza analizan muestras de aire, superficies y material de laboratorio de una instalación de fabricación, procesamiento o laboratorio en busca de contaminación.
Servicios de pruebas y análisis medioambientales: Estos laboratorios analizan muestras medioambientales como el suelo, el agua, el aire y los residuos o subproductos industriales.
Análisis de fallos: Las pruebas de análisis de fallos determinan cómo y por qué fallan los materiales o componentes.
Servicios de higiene industrial: Los laboratorios que ofrecen servicios de higiene industrial analizan muestras de los lugares de trabajo y calculan la exposición potencial a sustancias peligrosas.
Pruebas de emisiones/opacidad de chimeneas: Los servicios de pruebas de chimeneas toman muestras de un único punto de muestreo de una instalación y comprueban los índices de emisión de contaminantes, la concentración u otro parámetro. Las pruebas de opacidad miden el humo emitido por los vehículos de gas o gasóleo.
Servicios de control/auditoría de la calidad del agua: Estos servicios ofrecen pruebas continuas de aguas subterráneas y superficiales para detectar contaminantes, incluidos compuestos orgánicos e inorgánicos, metales pesados, PCB y organismos biológicos.
Pruebas de normas/certificación: Los servicios de ensayo de normas verifican que los materiales cumplen las normas establecidas por organizaciones como la American Society for Testing and Materials (ASTM).
Pruebas de toxicidad/reactividad: Los análisis de toxicidad/reactividad se utilizan para determinar la toxicidad, reactividad, corrosividad, inflamabilidad o inflamabilidad de una sustancia.

## Slide 25: ¿Cuáles son los distintos tipos de laboratorios de análisis?
Bioanalítica (ensayos, descubrimiento de fármacos)
Pruebas de alimentos y bebidas
Control/pruebas de limpieza
Servicios de pruebas y análisis medioambientales
Análisis de fallos
Servicios de higiene industrial
Pruebas de emisiones/pacidad de chimeneas
Control de la calidad del agua Normas Pruebas/Certificación
Pruebas de toxicidad/reactividad
/www.globalspec.com
Notes: Bioanalítica (ensayos, descubrimiento de fármacos): Los laboratorios bioanalíticos realizan pruebas y servicios de análisis agrícolas, biológicos, microbianos, farmacéuticos y de otras ciencias de la vida. Como parte del campo más amplio de la biotecnología, estos laboratorios prestan servicios a lo largo del ciclo de desarrollo de fármacos, realizando cribados farmacocinéticos y farmacodinámicos y aportando su experiencia en ensayos basados en células de mamíferos, biomarcadores, radioquímica, inmunoensayos y electroforesis.
Pruebas de alimentos y bebidas: Estos laboratorios realizan pruebas para garantizar que los alimentos y las bebidas son seguros para el consumo humano y animal. También pueden proporcionar análisis nutricionales que incluyen vitaminas y azúcares.
Control/pruebas de limpieza: Las pruebas de control de la limpieza analizan muestras de aire, superficies y material de laboratorio de una instalación de fabricación, procesamiento o laboratorio en busca de contaminación.
Servicios de pruebas y análisis medioambientales: Estos laboratorios analizan muestras medioambientales como el suelo, el agua, el aire y los residuos o subproductos industriales.
Análisis de fallos: Las pruebas de análisis de fallos determinan cómo y por qué fallan los materiales o componentes.
Servicios de higiene industrial: Los laboratorios que ofrecen servicios de higiene industrial analizan muestras de los lugares de trabajo y calculan la exposición potencial a sustancias peligrosas.
Pruebas de emisiones/opacidad de chimeneas: Los servicios de pruebas de chimeneas toman muestras de un único punto de muestreo de una instalación y comprueban los índices de emisión de contaminantes, la concentración u otro parámetro. Las pruebas de opacidad miden el humo emitido por los vehículos de gas o gasóleo.
Servicios de control/auditoría de la calidad del agua: Estos servicios ofrecen pruebas continuas de aguas subterráneas y superficiales para detectar contaminantes, incluidos compuestos orgánicos e inorgánicos, metales pesados, PCB y organismos biológicos.
Pruebas de normas/certificación: Los servicios de ensayo de normas verifican que los materiales cumplen las normas establecidas por organizaciones como la American Society for Testing and Materials (ASTM).
Pruebas de toxicidad/reactividad: Los análisis de toxicidad/reactividad se utilizan para determinar la toxicidad, reactividad, corrosividad, inflamabilidad o inflamabilidad de una sustancia.

## Slide 26: ¿Cuáles son los distintos tipos de laboratorios de análisis?
Bioanalítica (ensayos, descubrimiento de fármacos)
Pruebas de alimentos y bebidas
Control/pruebas de limpieza
Servicios de pruebas y análisis medioambientales
Análisis de fallos
Servicios de higiene industrial
Pruebas de emisiones/pacidad de chimeneas
Control de la calidad del agua Normas Pruebas/Certificación
Pruebas de toxicidad/reactividad
/www.globalspec.com
Notes: Bioanalítica (ensayos, descubrimiento de fármacos): Los laboratorios bioanalíticos realizan pruebas y servicios de análisis agrícolas, biológicos, microbianos, farmacéuticos y de otras ciencias de la vida. Como parte del campo más amplio de la biotecnología, estos laboratorios prestan servicios a lo largo del ciclo de desarrollo de fármacos, realizando cribados farmacocinéticos y farmacodinámicos y aportando su experiencia en ensayos basados en células de mamíferos, biomarcadores, radioquímica, inmunoensayos y electroforesis.
Pruebas de alimentos y bebidas: Estos laboratorios realizan pruebas para garantizar que los alimentos y las bebidas son seguros para el consumo humano y animal. También pueden proporcionar análisis nutricionales que incluyen vitaminas y azúcares.
Control/pruebas de limpieza: Las pruebas de control de la limpieza analizan muestras de aire, superficies y material de laboratorio de una instalación de fabricación, procesamiento o laboratorio en busca de contaminación.
Servicios de pruebas y análisis medioambientales: Estos laboratorios analizan muestras medioambientales como el suelo, el agua, el aire y los residuos o subproductos industriales.
Análisis de fallos: Las pruebas de análisis de fallos determinan cómo y por qué fallan los materiales o componentes.
Servicios de higiene industrial: Los laboratorios que ofrecen servicios de higiene industrial analizan muestras de los lugares de trabajo y calculan la exposición potencial a sustancias peligrosas.
Pruebas de emisiones/opacidad de chimeneas: Los servicios de pruebas de chimeneas toman muestras de un único punto de muestreo de una instalación y comprueban los índices de emisión de contaminantes, la concentración u otro parámetro. Las pruebas de opacidad miden el humo emitido por los vehículos de gas o gasóleo.
Servicios de control/auditoría de la calidad del agua: Estos servicios ofrecen pruebas continuas de aguas subterráneas y superficiales para detectar contaminantes, incluidos compuestos orgánicos e inorgánicos, metales pesados, PCB y organismos biológicos.
Pruebas de normas/certificación: Los servicios de ensayo de normas verifican que los materiales cumplen las normas establecidas por organizaciones como la American Society for Testing and Materials (ASTM).
Pruebas de toxicidad/reactividad: Los análisis de toxicidad/reactividad se utilizan para determinar la toxicidad, reactividad, corrosividad, inflamabilidad o inflamabilidad de una sustancia.

## Slide 27: ¿Por qué necesitamos laboratorios de análisis?

## Slide 28: ¿Por qué necesitamos laboratorios de análisis?
Muchas personas, científicos y empresas necesitan mediciones precisas de sustancias para garantizar que las muestras (alimentos, medicamentos, agua, medio ambiente, etc.) cumplen determinadas normas.

## Slide 29: ¿Por qué necesitamos laboratorios de análisis?
Exactitud: grado de aproximación de las mediciones a la realidad
Precisión: grado de aproximación entre las mediciones
Alta exactitud
Alta precisión
Baja exactitud
Baja precisión
Baja exactitud
Alta precisión
Alta exactitud
Baja precisión

## Slide 30: ¿Por qué necesitamos laboratorios de análisis?
Muchas personas, científicos y empresas necesitan mediciones precisas de sustancias para garantizar que las muestras (alimentos, medicamentos, agua, medio ambiente, etc.) cumplen determinadas normas.
Los equipos de análisis suelen ser muy caros. A veces, tiene sentido que los científicos "envíen" las muestras a un laboratorio, en lugar de intentar realizar los análisis por su cuenta.

## Slide 31
Descanso!

## Slide 32: Visita al laboratorio analítico

## Slide 33: Actividad de clausura
Instrucciones:
Escribe tu respuesta a la pregunta en la hoja de ejercicios de la lección.

## Slide 34: Actividad de clausura
Pregunta 1: En sus propias palabras, ¿por qué es importante realizar mediciones precisas de la contaminación del agua (como las concentraciones de nutrientes)?