## Slide 1: Contaminación puntual y difusa
Módulo de aprendizaje #7

## Slide 2: Agenda
Hora | Duración | Actividad
9:00 | 25 min | Actividad de inicio
9:25 | 50 min | Investigación de las tablas de los arroyos (contaminación de fuentes difusas)
10:15 | 15 min | BREAK
10:30 | 20 min | Videos
10:50 | 1 hora | El efecto Pucker (contaminación puntual)
11:50 | 15 min | BREAK
12:05 | 25 min | Actividad de clasificación de tarjetas

## Slide 3: Actividad de inicio
Instrucciones:
Escribe tu respuesta a las preguntas en el papel.
Compártelas con un compañero
Debate en clase

## Slide 4: Actividad de inicio
¿En qué piensas cuando piensas en la contaminación del agua? Descríbelo con palabras o haz un dibujo.
¿Qué cosas concretas pueden contaminar el agua? Ejemplo: la basura. Haz una lista
¿Cómo llega esta "contaminación" a los arroyos y ríos? Descríbelo con palabras

## Slide 5: Investigación de las tablas de los arroyos
Notes: We will be using a prepared water table (aluminum 9x13 pan with sand), various “pollutants” (sprinkles, vegetable oil, etc.), and a “storm event” (watering can) to demonstrate how pollutants can travel overland during a storm event to create nonpoint source pollution.

## Slide 6: Investigación de las tablas de los arroyos
Utiliza un metro/regla para marcar puntos de 1 cm en los cuatro lados de la bandeja. Los puntos se utilizarán para visualizar un conjunto de líneas de cuadrícula a través de la capa freática. - ¡Esto ya estará hecho!
Añadir contaminantes al paisaje.
  Residuos animales - chispas de chocolate
  Pesticidas - chispitas rosas
  Abono rico en nitrógeno - espolvoreado verde
  Recortes de hierba, hojas - orégano seco
  Aceite y grasa - aceite vegetal mezclado con salsa de soja
  Canela - erosión

## Slide 7: Investigación de las tablas de los arroyos
Utilizando lápices de colores, dibuja un boceto de la tabla del arroyo antes de la tormenta en la primera hoja de papel cuadriculado. Asegúrate de incluir las formas del terreno, el lecho del río, la bandeja vacía y la ubicación de los contaminantes. - Utiliza papel cuadriculado.
Observe y analice el agua que se utilizará para el vaciado de la tormenta para determinar el pH (analice el pH con tiras), la turbidez (descríbala con palabras), las partículas (descríbalas con palabras) y el color/apariencia (descríbalos con palabras). - Utiliza la hoja de trabajo

## Slide 8: Investigación de las tablas de los arroyos
5. Realice la "tormenta".
Llena la regadera o la botella con la muestra de agua que has analizado y observado.
Coloca firmemente la tapa de la regadera.
Sujeta la fuente de agua 50 cm por encima del nivel freático
Mueve la fuente de "lluvia" uniformemente por la superficie del terreno de arriba abajo y de lado a lado hasta que la regadera esté vacía

## Slide 9: Investigación de las tablas de los arroyos
Vuelve a dibujar la tabla del arroyo después de la tormenta en la segunda hoja de papel cuadriculado. Asegúrate de incluir los cambios en las formas del terreno, los lechos de los ríos y si la ubicación de los contaminantes ha cambiado. Utiliza el segundo papel cuadriculado para esto.
Vuelva a observar el agua después del evento tormenta comprobar pH, turbidez, partículas y color/apariencia. Utiliza la hoja informativa

## Slide 10: Investigación de las tablas de los arroyos
Analiza los datos: ¿cambió el pH del agua después de la tormenta? En caso afirmativo, ¿qué pruebas puedes encontrar para explicar el cambio? - Utiliza la hoja informativa
Escribe: compara y contrasta las observaciones de antes y después de la tormenta. Escribe una breve descripción de cómo el agua de la tormenta afectó a los contaminantes. - Utiliza la hoja informativa
*Nota: los alumnos pueden ignorar la parte de la ficha sobre el tóxico misterioso (nosotros no hicimos esta parte).

## Slide 11: Investigación de las tablas de los arroyos: Debate
Notes: Instructor: see lesson plan for potential questions

## Slide 12
Descanso!

## Slide 13: Videos
Instrucciones:
Vamos a ver dos vídeos cortos sobre la contaminación.
Mientras vemos cada vídeo, anota ejemplos de contaminación puntual y de contaminación difusa.

## Slide 14: Video
Video 1: “Source of Water Pollution”
https://www.youtube.com/watch?v=ekACmEJLK2Q
Video 2: “What is nonpoint source pollution?”
https://www.youtube.com/watch?v=phmN-IpR3xw

## Slide 15: Video
Ejemplos de fuente de contaminación puntual | Ejemplos de fuente de contaminación difusa

## Slide 16: Video
Trabajemos juntos en clase para encontrar definiciones de:
  contaminación puntual
  contaminación difusa
  nutrientes

## Slide 17: El efecto Pucker

## Slide 18: El efecto Pucker
1. Cada grupo es una empresa de perforación de pozos (equipo) que analiza la calidad de las aguas subterráneas.
2. Rellene cada recipiente con 6 cm de arena.
3. Marque con una "X" un extremo largo de la bandeja.

## Slide 19: El efecto Pucker
4. Entierre un pequeño montón de mezcla para bebidas en polvo con sabor a limonada en algún lugar del contenedor (consulte Cómo esconder y buscar su contaminante).
5. Dibuja un mapa que muestre dónde has escondido el contaminante en papel cuadriculado. ¡SÉ ASTUTO Y GUARDA EL SECRETO!
6. Intercambia las cacerolas con el otro equipo

## Slide 20: El efecto Pucker
7. Leeremos juntos las intrucciones!

## Slide 21: El efecto Pucker
  ¿Cómo utilizó los resultados de su prueba de pH para localizar el contaminante?

## Slide 22: El efecto Pucker : Debate
  ¿Cómo utilizó los resultados de su prueba de pH para localizar el contaminante?
  ¿Disponía de suficientes papeles de prueba de pH para localizar la fuente de contaminantes?
    Si le dieran un suministro ilimitado de papeles con pH, ¿habría sido capaz?
    En una situación real, ¿dispondrían los probadores de tiempo y recursos ilimitados?

## Slide 23: El efecto Pucker : Debate
  ¿Cómo utilizó los resultados de su prueba de pH para localizar el contaminante?
  ¿Disponía de suficientes papeles de prueba de pH para localizar la fuente de contaminantes?
    Si le dieran un suministro ilimitado de papeles con pH, ¿habría sido capaz?
    En una situación real, ¿dispondrían los probadores de tiempo y recursos ilimitados?
  En realidad, los tanques de almacenamiento subterráneos contienen fuelóleo o materiales radiactivos. ¿Qué problemas podrían surgir si estos materiales se filtraran a las reservas de agua?

## Slide 24
Descanso!

## Slide 25: Actividad de clasificación de tarjetas
Instrucciones:
En esta actividad, hay una serie de "tarjetas" que describen o son ejemplos de contaminación por fuentes puntuales y difusas.
Trabaja junto con tu grupo para clasificar cada tarjeta en montones para "fuente puntual" o "fuente de contaminación difusa".